## Slide 1: ANÁLISIS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS DE PANELES SOLARES
Departamento Académico de Electromecánica – UTN Facultad Regional Paraná

## Slide 2: Autores
Alejandro Gorosito,
Hernán Solier Zandomeni,
Leandro Gieco,
Lucas Vincetín,
Darío Godino y
Alicia Carbonell

## Slide 3: Objetivo
Descripción exhaustiva del estado actual del desarrollo y la aplicación de placas fotovoltaicas de películas delgadas a nivel internacional y local.

## Slide 4: Metodología
Se utilizan métodos cualitativos:
  evaluar e
  interpretar la información obtenida de diversas fuentes.
Notes: Fuentes: registros, memorias y publicaciones en general

## Slide 5: Leyes nacionales para la transición energética
Nº 27191/15: establece un régimen de fomento para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica
Nº 27424/17: promueve la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública.
Se espera que para el año 2030 las industrias utilicen al menos, entre un 20% y 30% de energías renovables.

## Slide 6: Celdas estudiadas
células de silicio cristalino,
células de múltiple unión,
las tecnologías de placas ultradelgadas (con un espesor del orden de 0.1 µm)
y las tecnologías solares fotovoltaicas emergentes.

## Slide 7: Importancia de estudiar el tema
Reducir la dependencia de las importaciones en el ámbito de la generación de energía.
Mejorar las tecnologías existentes y establecer acuerdos con países que buscan expandirse hacia otros mercados.
Fabricar las células y ensamblar los paneles en Argentina,
Reducir las emisiones de CO2 y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles

## Slide 8: Situación en Alemania: Fuentes de energía Eléctrica. 2023-perspectivas 2045

## Slide 9: PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS.
En la actualidad las tecnologías más utilizadas para la fabricación de paneles fotovoltaicos son de películas delgadas de diferentes tipos:
  tradicionales celdas de silicio cristalino
  células de teluro de cadmio
  Celdas de seleniuro de cobre-indio-galio y silicio amorfo
De tecnología emergente::
células multicapas
perovskitas (usadas en tecnología espacial)

## Slide 10
El silicio es el material preferido en la construcción de células solares y representa el 95% del mercado comercial fotovoltaico. Su elección se debe a su abundancia, bajo costo y no toxicidad. A pesar de tener más de cincuenta años de desarrollo, los investigadores continúan innovando para mejorar la eficiencia debido a su dominio en el mercado.
Se han realizado estudios que demuestran que las células de Si monocristalino tienen mayor eficiencia que las de silicio policristalino. Dicha eficiencia oscila entre un 20 a un 25% máximo.
Actualmente hay una tecnología basada en cambios en las capas n y p del silicio cristalino lo que aumenta a la eficiencia de conversión de energía hasta un 28%.
Notes: Estas ventajas incluyen una mejor estructura reticular, alta pureza del material, resistencia interna reducida, alta eficiencia, color uniforme y sin manchas

## Slide 11: Nuevos materiales con nanotecnologías y películas delgadas
nano materiales y películas delgadas de dióxido de titanio (TiO2) y calcopirita de cobre e indio (CuInSe2 y CuInS2) reduce costo y minimiza la contaminación ambiental.
células de capa fina de CdTe: eficiencia 18,5%, 10,5% más de vida útil y menos del 50% de materiales pesadas y utilizan 4 veces menos agua en su fabricación comparadas con las de silicio. Además, mayor resistencia a las condiciones climáticas y mayor eficiencia con bajas luminosidades. La huella del CO2 se recupera hasta cuatro veces más rápido respecto a las de silicio. Se recicla hasta el 90% del material produciendo menos contaminación por desecho.

## Slide 12: Aparición de las perovskitas estructura cristalina similar al óxido de calcio y titanio
En 2021 ya tenía una eficiencia era mayor al 25%
Tienen que estar recubiertas con material protector para evitar la degradación
Desde 2023 Oxford Photovoltaics las está produciendo a escala comercial, con bajo costo de producción y alta eficiencia. Son frágiles.
Las perovskitas híbridas orgánicas-inorgánicas se han convertido en alternativas ideales para la fabricación de dispositivos fotovoltaicos debido a su bajo costo de producción y excelentes propiedades fotoeléctricas
Son tóxicas por poseer plomo en su estructura

## Slide 13: Células fotovoltaicas policristalinas: cobre , Indio y galio Y azufre (CIgS)
Producidas por la japonesa Solar Frontier
Flexibles
Eficiencias del orden del 23,35%

## Slide 14: Evolución tecnológica del grosor de la célula
Segunda generación:
Actualmente se están fabricando en China, Hong Kong, India, EEUU, Alemania, Hungría, Indonesia y Reino Unido de menos de 200 µm de espesor en una gama de 0,1 a 500 Wp, vatio pico.
Tecnologías emergentes:
celdas ultradelgadas multiunión, de altísima eficiencia, pero muy caras, que se usan solamente en satélites y aparatos sofisticados, como robots espaciales.
células solares ultradelgadas de perovskitas multiunión, de costo menor y que las hacen atractivas como tecnologías de punta en los mercados fotovoltaicos.
Notes: 1Wp es la medida unitaria de la potencia eléctrica máxima que puede suministrar un panel fotovoltaico en condiciones estándar de temperatura y radiación solar.

## Slide 15: Información del laboratorio nacional de energías renovables de EEUU.

## Slide 16: Mercado argentino de paneles solares
Único proyecto de fabricación en la plata San Juan con convenio de la alemana Schmid.
Empresas argentinas que ensamblan las celdas solares: Schmid Branch Argentina, Solartec S.A, LV-Energy.
En cuanto a la fabricación de celdas solares, en 2017, investigadores del INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina (CNEA).