## Slide 1
Minimización de la emisión de metano en la industria avícola
Mg. Ing. Fernando Raffo

## Slide 2
Existen 3000 granjas de reproductores, parrilleros y gallinas.
Principal fuente de ingresos por exportación con pollos enteros y trozados
Se consume mas de 30.000.000 litros de agua para la faena diaria
A nivel provincial se concentra la producción y la faena en los Dpto. Colon y Uruguay
A nivel nacional se produce mas del 50 % en carne y se concentra la industria
Producción Avícola en Entre Ríos

## Slide 3
Febrero 2017
FRCU-UTN

## Slide 4: Equipamiento
Caudalimetro Ultrasónico
Medidor de PH y Temperatura
Bomba para recirculación
Deshidratador
Analizador de biogas
Bomba para biogas
Quemador Biogas
Conexiones
Filtro Sulfhidrico

## Slide 7
ENSAYO | Fecha | Volumen Laguna Anaeróbica (m3) | Caudal promedio efluente (m3) | TRH (días) | Temperatura promedio Efluente (ºC) | Concentración promedio de metano CH₄ (%) | Potencial generación de biogás (m3/día) | Potencial generación de energía térmica (Kcal/día) | Potencial generación de energía eléctrica (Kwh/día) | Ahorro por sustitución combustible fósil. Anual. (U$D)
FADELSA | 01/08/2018 31/03/2019 | 12.500 | 1250 | 10 | 22.5 | 69 | 1211 | 9.943.521 | 2422 | 198.906 GLP
CALISA | 01/12/2019 31/03/2020 | 15.300 | 1800 | 8.5 | 22.5 | 65 | 1243 | 9.291.425 | 2486 | 58.395 GN
INSA | 01/04/2022 31/07/2022 | 33.000 | 3000 | 11 | 25.8 | 67.6 | 4542 | 36.538.553 | 9084 | 144.692 GN
PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CAMELIAS | Abril 2011 Y hasta la fecha | 7500 | 3000 | 3 | 27.8 | 65 | 2500 | 18.687.500 | 5000 | 74000 GN

## Slide 8
Por cada millón de litros día de efluente que ingresa a una laguna anaeróbica.
Se genera un millón de litros día de biogás Metano: 65 %
TRH: 7-10 d
Temp: 25 ºC
Produce por día:
7.500.000 Kcal
2000 Kwh
Ahorra:
GN
U$ 112/dia
U$ 30.000/año
GLP
U$ 375/dia
U$ 100.00/año
Retorno de la inversión:
2 a 3 años

## Slide 9
La cantidad de agua utilizada en el proceso de faena avícola en
Argentina se encuentra entre 20 a 30 litros por ave.
Considerando una faena promedio de 100.000 aves por día se obtiene un caudal de 2.000.000 a 3.000.000 de litros por día con un promedio mensual de 1.800.000 l/d.
Esto requiere de un esfuerzo en el tratamiento de los efluentes que generalmente se vuelcan en cursos de agua superficial impactando en mayor o menor medida en la calidad de los mismos.
La Huella Hídrica en el sector de faena Avícola

## Slide 11
Frigorífico FADELSA. Pronunciamiento, Entre Ríos. 10 Has. Octubre 2015

## Slide 12
Frigorífico CALISA. General. Racedo, Entre Ríos. 32 Has. Febrero 2019

## Slide 13
Criadero de Cerdos Fadelsa. C. del Uruguay, Entre Ríos. 6 Has. Octubre 2020

## Slide 14
Frigorífico Bonnin Hnos. Colon, Entre Ríos. 10 Has. Febrero 2021

## Slide 15
Frigorífico Avícola del Medio. Guerrico, Buenos Aires. 12 Has. Septiembre 2022

## Slide 16
Evaporan 300.000 litros de H2O/día.
Producen 1.800.000 litros de oxigeno (O₂). la cantidad de O₂ que necesitan 2000 personas para poder vivir
Potencial economico: U$D 35.000/año
Fijan 775 ton/año. de anhídrido carbónico (CO₂).
El balance hidráulico esta equilibrado para un caudal de diseño de 1.000.000 l/d
10 Hectáreas Forestales Bajo Riego

## Slide 17
Gas | % | m3/dia | Densidad (kg/m3) | Kg/dia | Pot. Calent. Global | Ton CO2 equiv/dia | Ton CO2 equiv/año
CH4 | 65 | 650 | 0.657 | 427 | 25 | 10.68 | 3,897
C02 | 35 | 350 | 1.976 | 692 | 1 | 0.69 | 252
 |  |  |  |  | TOTAL | 11.37 | 4,149
Tomando un caudal de diseño de 1.000.000 l/d
Huella de carbono de la Industria
Para mitigar las emisiones de lagunas anaeróbicas sin cobertura se necesitan
50 hectáreas forestales

## Slide 18: 750 Vueltas
CO₂

## Slide 19
MUCHAS GRACIAS
fcraffo@frcu.utn.edu.ar